## Slide 1: ｍBotプログラミングガイドブック
ｍBotをプログラミングで動かそう
名前（ ）
P１

## Slide 2: リモートコントロール
ｍBotをリモコンで思い通りに操る仕組み
Bluetoothコントローラーは、
電波を使って指示を伝える
アイテム
↑ボタンを押したよ
↑ボタンのプログラムを実行するよ
リモートコントロールの仕組み︓
コントローラーから飛ばされたメッセージ（電波）を、mBot本体のブルートゥースモジュールで受け取り、決められたプログラムを実行します。
ブルートゥース
モジュール
※コントロールを開始する前に、
ブルートゥースボタン を長押し
して、ｍBotとペアリングをする
必要があります。
ブルートゥース
P２

## Slide 3: リモートコントロール
↑ボタンを押したよ。
リモートコントロールのプログラミング？
では、コントローラーのボタンを押したとき、ｍBotを思い通りに動かすには、どのようなプログラムを作ればよいのでしょうか？
前に進む
↑ボタンを押した
（して）ね♪
了解！
了解！
ん？
どっちに？
どのぐらいの速さで？
どれぐらい？
何すればいいん
だっけ？
mBotにも、↑ボタンが押されたときに、何をどのようにすればよいのか、１つずつ細かく約束ごと（命令）を決めておくことが必要です。
P３

## Slide 4: プログラミングって？
目的を達成するために一つ一つの動作を
順番に説明（命令）すること
プログラム開発の主な流れ
企画
設計
開発
テスト
プログラムの目的、どんな役割を果たすのか考える。
プログラムの働きや操作方法などを考える。
設計にもとづいてプログラミングする。
プログラムが正しく動くかテスト・デバッグする。
P４

## Slide 5: mBotでプログラミング
「コンピュータに保存」は、
ここから
ｍBotをパワーアップしながら、ロボットやプログラミングについて学ぼう
mBlockというScratchベースのプログラミング
ソフトを使います。
ファイル名（クリックで変更）
ブロックパレット
（命令ブロックを選ぶ）
スクリプトエリア
（プログラムを書くところ）
デバイスリスト
この上で、マウスのホイールを回すと隠れているブロックの種類ボタンが現れる
P５

## Slide 6: リモートコントロール
リモートコントロールのプログラミング例
この例では、コントローラーの↑ボタンが押されたときに、50%の速さで１秒間前進します。
各 命令ブロックは、左側の
メニュー（ブロックパレット）から取り出します。
いらなくなったら、
メニューにもどします（ごみ箱マーク）。
命令ブロックは、同じ形の空らんに
はめることができます。
凸部分を凹部分に近づけると命令ブロック同士がくっつきます。
○をおすと、数字をかえることができます。
↑ボタンを押したよ
50％の速さで１秒前進
P６

## Slide 7: mBotでプログラミング
ｍBotをパソコンでプログラミングする方法
USBケーブルで接続
mBotにプログラムをインストールするには、USBケーブルで接続して、プログラムをアップロードする必要があります。
と表示されたら、アップロード完了です。
P７
まずｍBotの電源をONにします。

## Slide 8: コラム：○秒のあるなしのちがい
やることは似ているけど、動きが全然ちがうね。
前に動きながら、赤色ライトをつけっぱなしにし、ド（C4）の音を１秒鳴らしてから、動きを止め、ライトを消す。動きと光と音を同時に行う。
前に1秒動いて止まった後、赤色ライトを１秒つけ、ライトが消えた後、ド（C4）の音を１秒鳴らす。動きと光と音を１つずつ順に行う。
「○秒動かす」、「○秒点灯する」のブロックで命令するとmBotは、○秒間、そのことだけに専念します。なので、それが終わるまで別の命令を実行できません。
一方、”○秒”がついていない命令ブロックでは、次の同じ種類の命令があるまでやり続け、同時に別の命令を実行することができます。
前向きに１秒動いた後、止まる。
前向きに動き続ける。
【プログラミング例】
P８

## Slide 9: 超音波センサー
mBotの「⽬」で道確認〜障害物を検知する仕組み〜
超⾳波センサーは超⾳波を使って
対象物との距離をはかるパーツ
超⾳波センサーの仕組み︓ 右⽬から超⾳波を⾶ばし、前⽅の障害物にあたって跳ね返って くる⾳波を、左⽬で受信しています。送信してから受信するまでの時間を計る事で、距離を測定します。
P９

## Slide 10: 超音波センサー
超音波センサーを使ったプログラミング例
この例では、対象物との距離が５0ｃｍ以下になったときに、動きを止めます。
○cm未満
○cm以上
○cm未満
P１０

## Slide 11: 超音波センサー
前が十分空いているときだけ、進むようにしてみたの。
ぶつかりそうだったら、何秒か待つようにしてみたよ。
けんた
ようこ
P１１

## Slide 12: 超音波センサー
前向きに動かすブロックを使って、ぶつかりそうなら動きを止めるようにしたよ。
上ボタンが押された後に、「もし～でなければ」ブロックを使ってみたわ。
さくら
ゆうと
P１２

## Slide 13: ライントレースセンサー
mBotで道を確認〜ラインを検知する仕組み〜
ライントレースセンサーは、赤外線を使って対象物が白か黒か判定するパーツ
ライントレースセンサーの仕組み：
⾚外線LEDからだされた⾚外線が対象物に当たって反射してきたとき、 受光モジュールにどれだけの赤外線が戻ってきたかを計測しています。戻ってきた⾚外線の量をもとに対象物が⽩（っぽい）か⿊（っぽい）かを判定しています。
Sensor1とSensor2の２つの赤外線センサーがついています。
P１３

## Slide 14: ライントレースセンサー
ライントレースセンサーを使ったプログラミング例
この例では、mBotが黒いライン上のときは前進し、ラインからそれたとき（床が白のとき）に動きを止めます。
白
黒
ピタッ
ラインがある
ラインがない
値 | 数値の意味
０ | 両⽅のセンサーが⿊と判定
１ | 左のセンサーが⿊、右のセンサーが⽩
２ | 左のセンサーが⽩、右のセンサーが⿊
３ | 両⽅のセンサーが⽩
P１４

## Slide 15: 光センサー
mBotで明るさを確認〜光を検知する仕組み〜
光センサーは、受けた光を電気に変えて、明るさを判定するパーツ
光センサーの仕組み： 受光素子と呼ばれる部分が受けた光を電気エネルギーに変換し、その電流の強さを測ることで、明るさを判定しています。
ケースを外して基板を見てみると、LEDライトの間に光センサーがあります。
受光素子
電気が起きる
電流を、明るさを表す数値に変換
マイクロコントローラ (10ビットA/D変換機能）
P１５

## Slide 16: 光センサー
光センサーを使ったプログラミング例
この例では、mBotの上に手をかざして暗くすると、２つのLEDが白色で１秒間光ります。
明るさ200未満
ピカッ
暗い
明るい
暗い
明るい
０
1024
200
明るさの値は、０～１０２４で返ってきます。
200
P１６