## Slide 1
クインス すぐ
うんどうせいのう けいそく きのう
さいがい
きけん かんきょう にな
にじ さいがい ぼうし
レスキューロボットQuinceは，優れた運動性能と計測機能により,人間に代わって災害現場をはじめとした危険な環境の情報収集を担うことで，スムーズな救助活動の実現と，救助する人の二次災害防止を目的としたロボットです。
災害対応ロボットQuince
災害で閉鎖した地下街や半倒壊した建物を探査する
ロボットシステム
「東北大学 田所・大野・岡田・安部/昆陽/多田隈・渡辺・高根 研究室」より

## Slide 2
クインス えんかくそうじゅう
そうじゅう たんさ
こわ
そうさ
しえん きのう
Quinceの遠隔操縦をサポートする技術の研究開発を行っています。離れた場所にいる人がQuinceをコントローラで操縦して，被災現場を探査します。しかし、壊れた建物の中を安全に走行することは簡単ではありません。そこで、ロボットが操作を支援する機能の開発をしています。
災害対応ロボットQuince
クローラー型ロボットの半自律操縦支援システム
「東北大学 田所・大野・岡田・安部/昆陽/多田隈・渡辺・高根 研究室」より

## Slide 3
だんさ
てんとうかいひ
せっしょく せっ
しょく ぶんぷ しょっかん
クローラロボットの段差の上り下りや，転倒回避を安定して行うために必要な情報を集めるために、クローラ表面の接触している位置や接触している強さを計測する分布触覚センサを開発しています。
災害対応ロボットQuince
分布触覚クローラーの開発
「東北大学 田所・大野・岡田・安部/昆陽/多田隈・渡辺・高根 研究室」より

## Slide 4
とうさい
はんい しょうさい えんかくそうじゅう
じょうきょう
移動ロボットに搭載したレーザースキャナを用いた３次元計測に関する研究を行なっています。移動しながらリアルタイムで広い範囲の情報を詳細に集めることで,ロボットの遠隔操縦を支援することや現場の状況を確認することができます。
災害対応ロボットQuince
移動ロボットによる三次元計測と三次元地図
「東北大学 田所・大野・岡田・安部/昆陽/多田隈・渡辺・高根 研究室」より
（反射型のセンサ）

## Slide 5
クインス ラン つうしん
えんかくそうさ
えんかくかんさつ
えんきょ
りつうしん
とくちょう
Quinceは,LANで通信することで、遠隔操作や遠隔観察等を行うことができます。安定した遠距離通信を確保するため、有線通信、無線通信を組み合わせているのが特徴です。
災害対応ロボットQuince
システムの構成
「furo-千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター」より

## Slide 6
災害対応ロボットQuince
ハードウェア装備・仕様
「furo-千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター」より
全長 | 665～1099[mm]
全幅 | 480 [mm]
高さ | 225 [mm]
体重 | 26.4 [kg]
標準装備 | 3chカメラ（前後、俯瞰）、マイクロフォン・スピーカ、PSDセンサ
オプション装備 | パンチルトズームカメラ、６DOFマニピュレータ、赤外線サーモグラフィ、CO2センサ・３Dレーザーレンジファインダ