## Slide 1: mBotでプログラミング
ｍBotをパワーアップしながら、ロボットやプログラミングについて学ぼう
mBlockというScratchベースのプログラミングアプリを使います。
コーディ...(コーディング）をタップして、
＋ボタンをタップ、mBotをタップして、
チェックボタンをタップするとプログラミング画面になります。
保存ボタン
ファイル名（タップで変更）

## Slide 2: mBotでプログラミング
ｍBotをiPadなどでプログラミングする方法
Bluetooth
で接続
mBlockというScratchベースのプログラミングアプリを使います。
mBotのタブをタップして、接続ボタンをタップすると、iPad等とmBotがBluetoothで通信します。

## Slide 3: リモートコントロール
ｍBotをリモコンで思い通りに操る仕組み
リモートコントローラは、
赤外線＊を使って指示を伝える
アイテム
＊電波を使うものもありますが、
mBotや多くの家電のリモコン
は赤外線を使っています。
↑ボタンを押したよ
↑ボタンのプログラムを実行するよ
リモートコントロールの仕組み︓
リモコンから飛ばされた赤外線送信機のメッセージを、mBot本体の赤外線受信機で受け取り、決められたプログラムを実行します。
赤外線送信機
赤外線受信機

## Slide 4: リモートコントロール
↑ボタンを押したよ。
リモートコントロールのプログラミング？
では、リモコンのボタンを押したとき、ｍBotを思い通りに動かすには、どのようなプログラムを作ればよいのでしょうか？
前に進む
↑ボタンを押した
（して）ね♪
了解！
了解！
ん？
どっちに？
どのぐらいの速さで？
どれぐらい？
何すればいいん
だっけ？
mBotにも、↑ボタンが押されたときに、何をどのようにすればよいのか、１つずつ細かく約束ごと（命令）を決めておくことが必要です。

## Slide 5: プログラミングって？
目的を達成するために一つ一つの動作を
順番に説明（命令）すること
プログラム開発の主な流れ
企画
設計
開発
テスト
プログラムの目的、どんな役割を果たすのか考える。
プログラムの働きや操作方法などを考える。
設計にもとづいてプログラミングする。
プログラムが正しく動くかテスト・デバッグする。

## Slide 6: リモートコントロール
リモートコントロールのプログラミング例
この例では、赤外線リモコンの↑ボタンが押されたときに、50%の速さで１秒間前進するプログラムです。
各 命令ブロックは、左側のメニューから取り出します。
いらなくなったら、
メニューにもどします（ごみ箱マーク）。
命令ブロックは、同じ形の空らんに
はめることができます。
凸部分を凹部分に近づけると
命令ブロック同士がくっつきます。
○をおすと、数字をかえることができます。
↑ボタンを押したよ
50％の速さで１秒前進

## Slide 7: 超音波センサー
mBotの「⽬」で道確認〜障害物を検知する仕組み〜
超⾳波センサーは超⾳波を使って
対象物との距離をはかるパーツ
超⾳波センサーの仕組み︓ 右⽬から超⾳波を⾶ばし、前⽅の障害物にあたって跳ね返って くる⾳波を、左⽬で受信しています。送信してから受信するまでの時間を計る事で、距離を測定します。

## Slide 8: 超音波センサー
超音波センサーを使ったプログラミング例
この例では、対象物との距離が５ｃｍ以下になったときに、動きを止めます。
○cm未満
○cm以上
○cm未満

## Slide 9: ライントレースセンサー
mBotで道を確認〜ラインを検知する仕組み〜
ライントレースセンサーは、赤外線を使って対象物が白か黒か判定するパーツ
ライントレースセンサーの仕組み：
⾚外線LEDからだされた⾚外線が対象物に当たって反射してきたとき、 受光モジュールにどれだけの赤外線が戻ってきたかを計測しています。戻ってきた⾚外線の量をもとに対象物が⽩（っぽい）か⿊（っぽい）かを判定しています。
Sensor1とSensor2の２つの赤外線センサーがついています。

## Slide 10: ライントレースセンサー
ライントレースセンサーを使ったプログラミング例
この例では、mBotが黒いライン上のときは前進し、ラインからそれたとき（床が白のとき）に動きを止めます。
白
黒
ピタッ
ラインがある
ラインがない
値 | 数値の意味
０ | 両⽅のセンサーが⿊と判定
１ | 左のセンサーが⿊、右のセンサーが⽩
２ | 左のセンサーが⽩、右のセンサーが⿊
３ | 両⽅のセンサーが⽩

## Slide 11: 光センサー
mBotで明るさを確認〜光を検知する仕組み〜
光センサーは、受けた光を電気に変えて、明るさを判定するパーツ
光センサーの仕組み： 受光素子と呼ばれる部分が受けた光を電気エネルギーに変換し、その電流の強さを測ることで、明るさを判定しています。
ケースを外して基板を見てみると、LEDライトの間に光センサーがあります。
受光素子
電気が起きる
電流を、明るさを表す数値に変換
マイクロコントローラ (10ビットA/D変換機能）

## Slide 12: ソフトウェアコントローラー
iPad上にオリジナルのコントローラーを作る
mBlockのスプライト追加機能やメッセージ処理を使って、iPadでmBotを操作するコントローラーを作成できます。
↑ボタンのプログラムを実行するよ
↑ボタンを押したよ
iPadとmBotはBluetoothという電波を使った無線通信でつながっています。

## Slide 13: ソフトウェアコントローラーのプログラミング例
スプライトでコントローラーのボタンをつくる
↑（上矢印）ボタンを追加する手順の例です。
①編集画面の右上“＋”ボタンをタップ
②スプライト（矢印）を選択し、“✓”をタップ
③編集画面のスプライト（矢印）のタブをタップ
④コスチュームを選択し、初期位置（Y…縦方向)を変更する。※Xだと横方向。

## Slide 14: ソフトウェアコントローラーのプログラミング例
スプライト間でメッセージのやり取りをする
画面上に配置された“もの”のことをスプライトと呼んでいます。
スプライトは、それぞれを動かす独立したプログラムをもつことができます。この例では、スプライト同士でメッセージをやり取りする仕組みを使って、↑（上矢印）が押されたことをｍBotに知らせます。
前進＝↑ボタンを押したよ
mBotのプログラム
↑（上矢印）の
プログラム
※スプライトは、“押されたよ”とmBlock（アプリ）からメッセージをもらいます。
OK!前に動くよ

## Slide 15: ソフトウェアコントローラー
ソフトウェアコントローラーのプログラミング例
（X -70,Y 0)
mBotのプログラム
ソフトウェアコントローラーのボタン配置
（X 70,Y 0)
（X 0,Y 70)
（X 0,Y -70)
（X 0,Y 0)